## Slide 1
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación
Gestión de proyectos

## Slide 2
Índice
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
5.1. Introducción a las ICTs
5.2. Magnitudes y unidades
5.3. Servicios ofrecidos
5.4. Diseño de ICTs
5.5. Parámetros de calidad
5.6. Componentes
5.7. Ejemplo
5.8. Presentación de la memoria
5.9. Información

## Slide 3
Índice
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
5.1. Introducción a las ICTs
5.2. Magnitudes y unidades
5.3. Servicios ofrecidos
5.4. Diseño de ICTs
5.5. Parámetros de calidad
5.6. Componentes
5.7. Ejemplo
5.8. Presentación de la memoria
5.9. Información

## Slide 4
5.1. Introducción a las ICTs
La Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) es la instalación que distribuye el acceso de servicios de telecomunicaciones en el interior de edificaciones.
Los servicios de telecomunicación engloban:
- Radio y televisión terrestre y satélite
- Telefonía
- Banda ancha
La ICT además incluye:
- canalización
- obra civil de los servicios suministrados
- instalación eléctrica necesaria
Definición

## Slide 5
5.1. Introducción a las ICTs
Legislación
Real Decreto 346/2011: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
Orden ITC/1142/2010: Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. Instalador tipo F
Orden ITC/1644/2011: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011

## Slide 6
5.1. Introducción a las ICTs
Responsabilidades
Ingeniero de Telecomunicación:
- Diseño del proyecto
- Gestionar las consultas con los operadores
- Redacción de la memoria
Empresa instaladora de Telecomunicaciones:
- Inscrita en el Registro de Empresas instaladoras de Telecomunicaciones (RD 244/2010)
- Formación (RD 401/203)
- Medios necesarios requeridos en la orden ITC/1142/2010
- Ejecutar la instalación siguiendo el proyecto técnico: Boletín de Instalación
- Realizar el Protocolo de Pruebas (Sección 2, Anexo IV, RD 346/2011 )
Director de obra:
- Redactar Acta de Replanteo (validez o modificaciones del proyecto)
- Expedir el Certificado de Fin de Obra

## Slide 7
5.1. Introducción a las ICTs
Documentación y fases
Verificación ENAC
Operadores
REMITC
Inicio del proyecto
ENAC: ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN
REMITC: REGISTRO ELÉCTRÓNICO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
30 días
15 días
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Ingeniero de Telecomunicación
Director de obra
15 días
Proyecto Técnico
Boletín de instalación
Acta de replanteo
Director de obra+Propiedad
Empresa instaladora
Certificado de fin de obra
Manual de usuario
Director de obra
Propiedad

## Slide 8
Índice
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
5.1. Introducción a las ICTs
5.2. Magnitudes y unidades
5.3. Servicios ofrecidos
5.4. Diseño de ICTs
5.5. Parámetros de calidad
5.6. Componentes
5.7. Ejemplo
5.8. Presentación de la memoria
5.9. Información

## Slide 9
Magnitudes y unidades
el decibelio
El decibelio (dB): unidad adimensional que se utiliza para relacionar magnitudes:
V1
P1
P2
Cuadripolo con una función de transferencia TF(jw)
V2
TF

## Slide 10
Magnitudes y unidades
P2/P1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 2 | 4 | 5 | 25
TF(dB) | 0 | 10 | 20 | 30 | -10 | -20 | -30 | 3 | 6 | 7 | 14
P2/P1 | 8 | 40 | 50 | 125 | 0.125 | 4000 | 2·10-4 | 5·10-4
TF(dB) |  |  |  |  |  |  |  | 
Ejemplos:
Ejercicios: obtener sin usar la calculadora
Cálculo inmediato teniendo en cuenta:
el decibelio

## Slide 11
Magnitudes y unidades
Unidades relacionadas con el dB
P(dBx)
V(dBxV)
Relación con x fijo P1=x, V1=x
Ejemplos
1 W | 1 mW | 6 kW | 1 V | 1 μV | 30 mV
30 dBm | 0 dBm | 68 dBm | 120 dBμV | 0 dBμV | 149.5 dBμV

## Slide 12
Magnitudes y unidades
Relación entre unidades
P1(dBW) = P1(dBm) -30
V1(dBmV) = V1(dBμV) -60
P1(dBm)= V1(dBmV)-30-10log(R)= V1(dBµV)-48.75
P2(dBm) = P1(dBm) + X (dBm)
V2(dBμV) = V1(dBμV) + X (dBμV)
P2(dBm) = P1(dBm) + X (dB)
V2(dBμV) = V1(dBμV) + X (dB)
Demostrar:
R= 75 Ω (terminación redes de distribución)

## Slide 13
Índice
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
5.1. Introducción a las ICTs
5.2. Magnitudes y unidades
5.3. Servicios ofrecidos
5.4. Diseño de ICTs
5.5. Parámetros de calidad
5.6. Componentes
5.7. Ejemplo
5.8. Presentación de la memoria
5.9. Información

## Slide 14
Servicios ofrecidos
Radiotelevisión
5 MHz
195
f (MHz)
2150 MHz
87.5
108
FM
223
DAB
TDT
470
862
950
2150
Satélite
Canal descendente
5 MHz
65 MHz
Banda de retorno (de haberla)

## Slide 15
Servicios ofrecidos
Telefonía y banda ancha
Los Servicios de Telefonía Disponible al Público (STDP) y Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha (STBA) se sustentan sobre 4 tecnologías:
- Red de cable de pares
- Red de cable de pares trenzados
- Red de cable coaxial
- Red de Fibra óptica
Red de distribución única para cada tecnología y compartida por los operadores

## Slide 16
Índice
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
5.1. Introducción a las ICTs
5.2. Magnitudes y unidades
5.3. Servicios ofrecidos
5.4. Diseño de ICTs
5.5. Parámetros de calidad
5.6. Componentes
5.7. Ejemplo
5.8. Presentación de la memoria
5.9. Información

## Slide 17
Diseño de ICTs
RES
RES: Registro de enlace superior
RITS: Registro de Instalaciones de Telecomunicación Superior
RS: Registro secundario
PAU: Punto de Acceso a Usuario
RE: Registro de enlace
RITI: Registro de Instalaciones de Telecomunicación Inferior
Ar: Arqueta de entrada
RITS
RS
STBA
Satélite/RTV
PAU
RS
PAU
RS
RS
RITI
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
RE
Ar
Fibra óptica
STDP
Esquema de canalizaciones
(1)
(2)
(3)
(1): Red de distribución
(Canalización principal)
(2): Red de dispersión
(Canalización secundaria)
(3): Red de interior de usuario
(Canalización interior de usuario)
(4): Canalización de enlace
(5): Canalización externa
(6): Red de alimentación
(4)
(5)
(6)

## Slide 18
Diseño de ICTs
Redes de canalizaciones con todas las tomas necesarias en vivienda/habitación
Garantizar en cada toma de usuario los parámetros de calidad siguientes:
- rango de nivel de señal (dBμV)
- relación (C/N)0 máxima (dB)
- operación en el rango de frecuencias requerido (5-2150 MHz)
- relación portadora-interferencias máxima (dB)
- relación de intermodulación máxima (dB)
- Bit Error Rate máximo (BER)
Objetivos de diseño

## Slide 19
Diseño de ICTs
Niveles de cabecera necesarios
Se deberán instalar los equipos de cabecera necesarios para distribuir todos aquellos canales de RTV siempre que presenten niveles superiores a:

## Slide 20
Diseño de ICTs
Objetivos de diseño
Se deberán garantizar en cada toma de usuario:

## Slide 21
Diseño de ICTs
Sistemas de recepción
Antena
Preamplificador
Elementos pasivos:
- Cables
- Derivadores
- Distribuidores
Toma de usuario

## Slide 22
Índice
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
5.1. Introducción a las ICTs
5.2. Magnitudes y unidades
5.3. Servicios ofrecidos
5.4. Diseño de ICTs
5.5. Parámetros de calidad
5.6. Componentes
5.7. Ejemplo
5.8. Presentación de la memoria
5.9. Información

## Slide 23
Parámetros de calidad
f1,g1
f2,g2
f3,g3
fN-1,gN-1
fN,gN
Vin
(C/N)in
Vout
(C/N)out
Vin=Nivel mínimo de antena (dBμV)
Vout=Nivel de señal en la toma de usuario (dBμV)
fi=factor de ruido del componente
gi=ganancia del componente i
i=atenuación del componente i = 1/gi (unidades lineales)
= -gi (dB)
(C/N)in=relación portadora ruido a la entrada
(C/N)out=relación portadora ruido a la salida de la toma

## Slide 24
Parámetros de calidad
Factor de ruido
Vin
(C/N)in
Vout
(C/N)out
Feq
ganancia del preamplificador (g1) disminuye el ruido del sistema
componentes pasivos: g<1
pérdidas de componentes pasivos aumentan el ruido (1=1/g)
Figura de ruido: F(dB)= 10·log(f)
(gi en unidades lineales)
Formula de Friis

## Slide 25
Parámetros de calidad
Tensión en la toma
Vin
(C/N)in
Vout
(C/N)out
Feq
ganancia del preamplificador (g1) compensa las pérdidas
un amplificador intermedio puede mejorar la señal, pero también empeorar el ruido

## Slide 26
Parámetros de calidad
Relación C/N
Vin
(C/N)in
Vout
(C/N)out
Feq
k= constante de Boltzmann=1.38·10-23 J/K
T0=Temperatura característica (normalmente 293 K)
B=Ancho de banda= 5 MHz (en TV)
R=Impedancia característica= 75 Ω
N= 2 dBμV (con esos parámetros)
(dB)-

## Slide 27
Parámetros de calidad
Relación C/N
Vin
(C/N)in
Vout
(C/N)out
Feq
Para el caso de un solo Amplificador de Bajo Ruido (LNA), la Formula de Friis:
Es dominada por la ganancia del Amplificador

## Slide 28
Índice
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
5.1. Introducción a las ICTs
5.2. Magnitudes y unidades
5.3. Servicios ofrecidos
5.4. Diseño de ICTs
5.5. Parámetros de calidad
5.6. Componentes
5.7. Ejemplo
5.8. Presentación de la memoria
5.9. Información

## Slide 29
Componentes
Piso 3
Piso 2
Piso 1
Piso 0
vivienda 2
vivienda 1
Antena satétile
Preamplificador
Mezclador
Antenas FM, DAB, UHF
Derivador
Distribuidor
Toma

## Slide 30
Componentes
Antena
FM
DAB
UHF
Satélite
Nivel aceptable de señal la cabecera
Evitar interferencias con otros repetidores
Cubrir las frecuencias deseadas
10.7-12.7 GHz
470-694 MHz
190-232 MHz
88-108 MHz

## Slide 31
Componentes
Preamplificador
Amplifica la señal introduciendo poco ruido
Al principio de la cadena receptora para disminuir el ruido
Preferentemente utilizar amplificadores monocanal o filtrado tipo monocanal en lugar de amplificador de banda ancha.

## Slide 32
Componentes
Preamplificador
Amplificador Amplificador de mástil NanoKom (Televés)
https://www.televes.com/es/561701-amplificador-de-mastil-nanokom-lte790-1er-dividendo-digital.html

## Slide 33
Componentes
Preamplificador
Amplificador monocanal T-03 (Televés)
Diseño modular
http://descargas.cetronic.es/5084.pdf

## Slide 34
Componentes
LNB
Low noise block (conversor de reducción de ruido)
Convierte la señal de satélite (10.7-12.7 GHz) a la banda de frecuencia intermedia (950-2150 MHz)

## Slide 35
Componentes
Mezclador
Mezcla la señal de UHF con la de satélite en un único canal

## Slide 36
Componentes
Distribuidor (repartidor)
1 entrada
N salidas
Ld=pérdidas de distribución (paso)
Fd= figura de ruido del distribuidor=Ld

## Slide 37
Componentes
Distribuidor (repartidor)
Repartidor F 5D (Televés)
https://www.televes.com/es/catalog/product/view/id/399/s/5153-Repartidor%20F%205D/category/371/

## Slide 38
Componentes
Derivador
Fder= figura de ruido del derivador=Lp, Lder (según la dirección)
Lp=pérdidas de paso
Lder=pérdidas de derivación
desacoplo derivaciones-salida

## Slide 39
Componentes
Derivador
Mini-derivador EasyF 2D (Televés)
https://www.televes.com/es/542503-mini-derivador-easyf-2d.html

## Slide 40
Componentes
Línea de transmisión
L= longitud
L= pérdidas de propagación (dB/m)
 =perdidas totales= L·L
factor de ruido=10/10
Impedancia= 75 Ω

## Slide 41
Componentes
Línea de transmisión
https://www.televes.com/es/2141-cable-coaxial-t100plus-16vrtc.html
Cable coaxial T100plus, 16VRtC (Televés)

## Slide 42
Componentes
Tomas de usuario
Conexión del usuario final
LT=pérdidas de inserción
Ftoma=Figura de ruido de la toma=LT

## Slide 43
Componentes
Tomas de usuario
https://www.televes.com/es/5233-toma-de-paso.html
Toma de paso 5233 (Televés)

## Slide 44
Componentes
Cargas
Terminación de 75 Ω a poner en cada toma no conectada
Evita reflexiones y ruido adicional

## Slide 45
Índice
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
5.1. Introducción a las ICTs
5.2. Magnitudes y unidades
5.3. Servicios ofrecidos
5.4. Diseño de ICTs
5.5. Parámetros de calidad
5.6. Componentes
5.7. Ejemplo
5.8. Presentación de la memoria
5.9. Información

## Slide 46
Ejemplo
Problema propuesto
4 plantas
2 viviendas por planta
2 tomas por vivienda
Antenas FM, DAB, UHF, Satélite
Nivel de antena: 70 dBμV a todas las frecuencias
Sistema de amplificación monocanal a la salida de la antena
Distribución vertical
Señal en cada toma comprendida entre 47 y 70 dBμV
Relación portadora-ruido mínima de 25 dB.
10 m
3 m
3 m
5 m
10 m
3 m

## Slide 47
Ejemplo
Cálculos
Vin
G
L·10
L·3
L·5
L·5
L·5
L·5
L·3
L·3
L·3
L·3
L·3
L·3
L·3
V11
Ld1
Ld2
Ld3
Ld4
LT11
LT12
LT21
LT22
LT31
LT32
LT41
LT42
V12
V21
V22
V31
V32
V41
V42
L·10
L·10
L·10
L·10
Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
Ldr4
Ldr3
Ldr2
Ldr1
V04
V03
V02
V01
V04=Vin+G-L·10-L·3
V03=V04-Lp4-L·3
V02=V03-Lp3-L·3
V01=V02-Lp2-L·3
V42=V04-Ldr4-L·5-Ld4-L·10-LT42
V41=V04-Ldr4-L·5-Ld4-L·3-LT41
V32=V03-Ldr3-L·5-Ld3-L·10-LT32
V31=V03-Ldr3-L·5-Ld3-L·3-LT31
V22=V02-Ldr2-L·5-Ld2-L·10-LT22
V21=V02-Ldr2-L·5-Ld2-L·3-LT21
V12=V01-Ldr1-L·5-Ld1-L·10-LT12
V11=V01-Ldr1-L·5-Ld1-L·3-LT11

## Slide 48
Ejemplo
Componentes
Preamplificador | ganancia (dB) | F(dB) |  |  | Número
Televés-5081 | 30 | 9 |  |  | 1
 | 5 MHz | 5 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 
Derivadores | LPaso (dB) | Lder(dB) | LPaso (dB) | Lder(dB) | 
Alcad-9060031 | 2.5 | 11 | 4.5 | 12 | 0
Alcad-9060032 | 1.8 | 17 | 3.5 | 18.5 | 0
Alcad-9060043 | 1.6 | 23 | 3.3 | 24 | 2
Alcad-9060044 | 1.6 | 26 | 3.3 | 26 | 2
Distribuidores | L (dB) | L(dB) |  |  | 
Alcad-9060041 | 4 | 4 |  |  | 8
Cable | dB/m | dB/m |  |  | 
TelevésT100plus | 0.01 | 0.3 |  |  | 206 m
Toma | LT(dB) | LT(dB) |  |  | 
Alcad-9070043 | 0.9 | 0.9 |  |  | 16

## Slide 49
Ejemplo
Resultados
 | dBμV |  | C/N | 
 | 5 MHz | 2500 MHz | 5 MHz | 2500 MHz
V42 | 68.82 | 60.7 | 57.9 | 55.6
V41 | 68.89 | 62.8 | 57.9 | 56.5
V32 | 67.19 | 56.5 | 57.6 | 53.1
V31 | 67.26 | 58.6 | 57.6 | 54.4
V22 | 68.56 | 54.3 | 57.8 | 51.3
V21 | 68.63 | 56.4 | 57.8 | 53
V12 | 66.93 | 50.1 | 57.6 | 47.7
V11 | 67 | 52.2 | 57.6 | 49.6
Criterio de diseño: mismo nivel de toma en cada vivienda

## Slide 50
Información
Práctica 4 de laboratorio:

## Slide 51
Índice
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
5.1. Introducción a las ICTs
5.2. Magnitudes y unidades
5.3. Servicios ofrecidos
5.4. Diseño de ICTs
5.5. Parámetros de calidad
5.6. Componentes
5.7. Ejemplo
5.8. Presentación de la memoria
5.9. Información

## Slide 52
Presentación
Índice
Memoria
  Datos generales: promotor, edificio, ley y objetivo del proyecto
  Descripción de los elementos a diseñar de acuerdo a la ley: nº tomas por vivienda, parámetros de calidad, componentes a usar...
Planos
  planos de toda la infraestructura
  canalización en el edificio y en cada planta
Pliego de Condiciones
  condiciones particulares de la vivienda: características de los elementos, distribución de servicios, infraestructuras
  condiciones generales: normativa
Presupuesto

## Slide 53
Índice
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
5.1. Introducción a las ICTs
5.2. Magnitudes y unidades
5.3. Servicios ofrecidos
5.4. Diseño de ICTs
5.5. Parámetros de calidad
5.6. Componentes
5.7. Ejemplo
5.8. Presentación de la memoria
5.9. Información

## Slide 54
Información
http://www.instelsa.es/servicios/telecomunicaciones/i-c-t/que-es-la-ict.html
https://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/ICTV/ICTV01/es_IEA_ICTV01_Contenidos/website_index.html
http://www.alcad.net/uploads/publicaciones/catalogos/pdf/LIBRO%20ICT%202.pdf
Empresas con productos: Televés, Alcad, Tecatel,Fagor